Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектроСеть»

# ООО                                                                                                                                        Республика Татарстан

«МЭС»                                                                                                                                   «МонтажЭлектроСеть»

420103, РТ, г.Казань, ул.Мусина, д.59	                                                                                                                                 Тел/факс (843) 5-15-77-56

ИНН 1657049163 / КПП 165701001	E-mail: melectros@mail.ru

### Приложение №4

к заявлению №4 от 17.01.2011г.

Перечень испытательного оборудования, средств измерений и контроля,

применяемых при выполнении заявленных видов работ электролаборатории ООО «МонтажЭлектроСеть»

| № п.п. | Наименование и марка (тип) | Год ввода в экспл. | Завод-изготовитель | Заводской № | Класс точности или допустимая погрешность | Диапазон измерений | Периодичность, дата последней поверки и номер аттестации | Виды испытаний и определяемые характеристики | Процент износа | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр Е6-24 (до 10ГОм, 500, 1000, 2500В) | 2011г. | ЗАО НПФ «Радио-Сервис» | № 25405-08 | ±3% | 500, 1000, 2500В | 09.12.2010г., №9913; следующая поверка до 09.12.2011г. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей | 0% | - |
| 2 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | 2011г. | ЗАО НПФ «Радио-Сервис» | № 31275-06 | ±3% | 0,01 - 200 Ом | 24.12.2010г., №3458; следующая поверка до 24.12.2011г. | Проверка цепи фаза-нуль до 1000В Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 0% | - |
| 3 | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (полная комплектация: прибор ИС-10+4 штыря заземления(1м)+клещи токоизмерительные ТКИ-10+сумка) | 2011г. | ЗАО НПФ «Радио-Сервис» | № 31290-06 | ±3% | 1мОм - 9,99 кОм | 23.12.2010г., №4428; следующая поверка до 23.12.2011г. | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки Измерение сопротивления заземляющих устройств | 0% | - |
| 4 | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 | 2011г. | ЗАО НПФ «Радио-Сервис» | № 39876-08 | ±3% | 4 – 20мА 12 - 60 40 - 200 120 - 600 200 - 1000 | 15.11.2010г., №0314; следующая поверка до 15.11.2011г. | Испытание параметров УЗО | 0% | - |
| 5 | Комплект для испытания автоматических выключателей РТ-2048-02 20А…2кА | 2011г. | ООО «ИнтерМикс» | №2474 | ±5% | 20-2000А | №0165434, до 10.12.2012г. | Испытание параметров автоматических выключателей | 0% | - |

Директор                                                        Шавалиев Р.В.